С ног на голову

(практикум инженера–ректификатора)

Как правильно наращивать колонны, чтобы предотвратить захлебывание и потери.

Многие спиртовые заводы при модернизации БРУ для улучшения органолептических показателей спирта увеличивают гидроселекцию в эпюрационную колонну. Однако при этом допускаются  следующие типичные ошибки.

Первая ошибка. Увеличивают количество тарелок в ректификационной колонне, для того чтобы укрепить спирт при более слабом эпюрате. Это оправдано только в одном случае, когда на БРУ нет сивушной колонны и приходится в ректификационной колонне создавать большие концентрации сивушного масла. Естественно оно может появиться и в спирте. Но если в системе БРУ есть сивушная колонна, то при правильном отборе сивушного масла необходимость чрезмерного (более 84) увеличения количества тарелок отпадает. К примеру, на установке производительностью 2000 дал/сутки можно разбавить эпюрат до 12% об. Мы это делали при работе БРУ на полную мощность в течение несколько недель. Не было ни потерь, ни сивушного масла в спирте, были только остатки изопропанола (0-0.17 мг/литр).

Вторая ошибка. При увеличении гидроселекции увеличивается поток жидкости в ректификационную колонну. Вдобавок к этому он становится более разбавленным. Для предотвращения «захлебывания», обычно истощающую часть (16 нижних тарелок) заменяют на царги большего диаметра. Это неправильно. При более слабом эпюрате естественно необходимо подавать больше пара в ректификационную колонну. На испарение 1 кг воды необходимо подвести 539 ккал/час тепла. Оно переносится вверх колонны водноспиртовыми парами. 1 кг пара, подведенный в куб колонны, дает больший объем паров  спирта на верху колонны, т.к. на испарение спирта необходимо меньше тепла. Пары, сконденсировавшись в дефлегматоре, в виде флегмы возвращаются в колонну также в большем объеме, чем внизу колонны. Другими словами, на верху колонны, поток жидкости на тарелках  и объем паров больше чем внизу. Естественно, что в таких условиях захлебывание колонны (при перегреве) происходит на верхних тарелках, что иллюстрирует следующая расчетная таблица. Таблица приведена для диаметра ректификационной колонны 1,2 м.

| Номер тарелки | Поток жидкости м3/час | Объем паров м3/час | Процент захлебывания |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | 7,4 | 3573 | 91 |
| 70 | 7,35 | 3455 | 89,2 |
| 60 | 6,38 | 3362 | 87,3 |
| 50 | 6,3 | 3273 | 85,5 |
| 40 | 6,17 | 3187 | 83,5 |
| 30 | 5,94 | 3103 | 80,6 |
| 20 | 4,5 | 2980 | 67,2 |
| 16 | 7,5 | 3005 | 47,5 |
| 10 | 6,7 | 3137 | 41,7 |
| 5 | 6,6 | 3145 | 41 |
| 3 | 6,6 | 3121 | 40,9 |
| 1 | 6,61 | 3096 | 40,8 |

Следовательно при модернизации колонны, с целью увеличить гидроселекцию нужно увеличивать диаметр не нижних 16 тарелок, а наоборот увеличивать диаметр верхних царг. Для примера на финских шеститысячниках сивушная колонна в укрепляющей части имеет диаметр 1,3 м, а в истощающей 0,4 м. Т.е. порой наши горе-модернизаторы умудряются поставить колонну с ног на голову.

Гилязетдинов И.М., Радостев А.Ю.